Program funkcjonalno – użytkowy

remontu i adaptacji pomieszczeń ramach projektu pn.

Mieszkania wspomagane wraz z usługą opiekuńczą,

asystencką lub treningiem samodzielności

PROJEKT INWESTYCYJNY:

Mieszkania wspomagane

wraz z usługą opiekuńczą, asystencką lub treningiem samodzielności

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Zamkowa Góra 8, 82-500 Kwidzyn

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ,,SNOA” w Kwidzynie

ul. Warszawska 18,82-500 Kwidzyn

OPRACOWANIE:

Studio Projektowe ALTRIS Jarosław Mysior

ul. Tczewska 17, 82-500 Kwidzyn

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. architekt Krzysztof Zakrzewski

mgr inż. budownictwa Jarosław Mysior

Kwidzyn, kwiecień 2022 r.

Program funkcjonalno – użytkowy

remontu i adaptacji pomieszczeń ramach projektu pn.

Mieszkania wspomagane wraz z usługą opiekuńczą,

asystencką lub treningiem samodzielności

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby mieszkań wspomaganych zwany będzie dalej Programem lub PFU.

PROJEKT INWESTYCYJNY:

Mieszkania wspomagane wraz z usługą opiekuńczą, asystencką lub treningiem samodzielności.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Zamkowa Góra 8, 82-500 Kwidzyn

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "SNOA"

ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn

OPRACOWANIE:

Studio Projektowe ALTRIS Jarosław Mysior

ul. Tczewska 17, 82-500 Kwidzyn

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst ujednolicony Dz.U.2013.1129).

Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

3.0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Dane kubaturowe i eksploatacyjne budynku.

3.2. Wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne.

4.0. ZAKRES PRAC

4.1. Prace zewnętrzne.

4.2. Prace wewnętrzne.

5.0 TECHNOLOGIA I WYTYCZNE

5.1. Wytyczne branżowe dotyczące wymaganej temperatury i wentylacji pomieszczeń

5.2. Roboty remontowo-budowlane.

5.3. Roboty remontowo - instalacyjne.

5.4. Dojścia i pochylnia.

6.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne.

6.2 Przekazanie terenu budowy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

6.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

6.6 Wykonawca i szczegółowy wzgląd na aspekty.

6.7 Ochrona przeciwpożarowa.

6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

6.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

6.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

6.11 Materiały.

6.12 Przechowywanie i składowanie materiałów.

6.13 Sprzęt.

6.14 Transport.

6.15 Ograniczenie obciążeń od pojazdów.

6.16 Wykonanie robót.

6.17 Kontrola.

6.18 Certyfikaty i deklaracje.

6.19 Dokumenty budowy.

6.20 Przechowywanie dokumentów budowy.

6.21 Odbiór robót.

6.22 Szkolenia.

6.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

6.24 Podstawa płatności.

6.25 Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej.

7.0 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 	odrębnych przepisów.

7.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 	cele budowlane.

7.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 	szczególności.

7.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających remontowi.

7.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 	przyłączeniem obiektu do istniejących sieci.

II. ZAŁĄCZNIKI

1. RZUT KONDYGNACJI PARTERU - PROPOZYCJA PRZEBUDOWY I REMONTU

2. KOSZTORYS INWESTORSKI Z PRZEDMIAREM ROBÓT DLA PROPOZYCJI PRZEBUDOWY I REMONTU

NAZWY i KODY wg CPV:

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie

71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45600000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków,

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1.0. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie określone jako „Remontu i adaptacji pomieszczeń ramach projektu pn. Mieszkania wspomagane wraz z usługą opiekuńczą, asystencką lub treningiem samodzielności" obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej m.in. kompletne wielobranżowe projekty budowlane sporządzone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania Zamówienia;

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (roboty budowlane);

- sporządzenie niezbędnych wielobranżowych projektów wykonawczych;

- sprawowanie  nadzoru  autorskiego  przez  projektantów  w  trakcie  realizacji inwestycji;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów;

- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnych odbiorów służb a w razie wymogu uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie;

- przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą i dokumentacją budowy.

- zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia.

Zamówienie obejmuje również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji i użytkowania, tzn. wykonawca pokryje ewentualne koszty przekładek sieci, instalacji i wykona roboty wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej.

Wykonawca również na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia.

Wykonawca  w  ramach  zadania  ma  obowiązek  zaprojektowania remontu  spełniającego  zadane  właściwości  funkcjonalne, natomiast  w  ramach  części  wykonawczej  ma  obowiązek  wykonać  elementy systemu  montowane  „na  stałe”  w  przegrody  budowlane  (ściany,  stropy,  sufity podwieszane,  posadzki),  między  innymi  będą  to:  przewody, przyłącza instalacyjne, okablowanie teletechniczne, a także oświetlenie, wyposażenie sanitarne.

Okablowanie systemów i urządzeń powinno być wykonane w taki sposób, aby po podłączeniu  urządzeń  końcowych  możliwe  było  ich  uruchomienie  i bezproblemowa eksploatacja w pełnym zakresie funkcjonalnym.

Uwaga:

Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

Inwestycję realizować należy zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U.2020 poz. 1333 z pózn. zm).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065  z pózn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z pózn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129 z pózn. zm.).

- Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2019 poz. 868 z pózn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 z pózn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst ujednolicony Dz.U.2014 poz. 0112 z pózn. zm.).

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm.

3.0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja realizowana będzie w budynku mieszkalnym wolno stojącym przy ul. Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie na dz. nr 236/2 oraz 236/1 obręb 05. Tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej oraz usługowej (symbol  31.MUk)

Dodatkowe informacje:

- Obiekty w gminnej ewidencji zabytków

- Strefa konserwatorska obejmująca wartościowe układy urbanistyczne, zespoły obiektów oraz pojedyncze obiekty o walorach historycznych (wg studium).

- Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwała: nr III/35/19 z dnia 2019-02-28 dot.: KWIDZYN - ZACHÓD

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny będący przedmiotem opracowania wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej na wysokim cokole, trzykondygnacyjny z dachem stromym, (piwnica, parter i użytkowe poddasze). Posiada elewację ceglaną, z ceglanym detalem architektonicznym (cokół, opaski okienne, drewniana weranda).

Przedmiotowe mieszkanie znajduje się na parterze w części południowo - wschodniej budynku.

3.1. Dane kubaturowe i eksploatacyjne budynku - orientacyjne:

  - Powierzchnia zabudowy:		265 m2

  - Powierzchnia użytkowa mieszkania:	97,17 m2

3.2. Wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne:

- instalacja wodno – kanalizacyjna,

- instalacja elektroenergetyczna,

Przyłącza w ramach istniejących warunków i warunków dysponentów sieci. Nie przewiduje się zwiększonego zapotrzebowania bądź zmiany parametrów ilościowo – jakościowych dla mediów.

Konieczna zmiana systemu ogrzewania z miejscowego piecowego w pokojach na instalację centralnego ogrzewania opartą na układzie zamkniętym z kotłem gazowym.

4.0. ZAKRES PRAC

Szczegółowy zakres robót i rodzaj użytych materiałów wynikać będzie z projektu budowlanego, wykonanego po opracowaniu docelowej koncepcji i aranżacji pomieszczeń z uszczegółowieniem wyposażenia techniczno – użytkowego.

W szczególności przewiduje się:

4.1. Prace zewnętrzne:

- wykonanie dojścia dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni od strony południowo - wschodniej na tył budynku w raz z umocnieniem skarp, wykonaniem balustrad oraz oświetlenia zewnętrznego,

- wykonanie napraw izolacji pionowej w narożniku budynku bezpośrednio przylegającym do projektowanej pochylni, związane to jest z wilgocią i odparzeniami tynków w obrębie mieszkania w strefie ściany zewnętrznej,

4.2. Prace wewnętrzne:

- demontaż instalacji wewnętrznych sanitarnych wodno - kanalizacyjnych i elektroenergetycznych,

- wymiana sufitów na sufity podwieszane EI60 z tynkowaniem i malowaniem,

- wykonanie nowych przejść, poszerzenie istniejących przejść z wymianą całościową stolarki drzwiowej po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru i plastyki stolarki z Konserwatorem Zabytków,

- rozbiórki ścian wewnętrznych oraz pieców z utylizacją,

- rozbiórki istniejących posadzek z tworzyw sztucznych i płytek na zaprawie cementowej (bez rozbiórek posadzek z desek drewnianych) z wykonaniem nowych posadzek na podkładach wyrównawczych i stabilizujących z OSB z paneli podłogowych,

- wykonanie nowych wydzieleń łazienki oraz podziału pomieszczeń ściankami działowymi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z tynkowaniem i malowaniem,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych - wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznych w postaci oświetlenia i gniazd wtykowych + DATA, teletechnicznych, komputerowych, TV, internetowych oraz centralnego ogrzewania wraz z instalacją wewnętrzną gazową, montażem kotła gazowego dwfunkcyjnego oraz montażem wkładu kominowego,

- remont tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem starych wykończeń, uzupełnieniami tynków, gruntowaniem i malowaniem farbami emulsyjnymi,

- wykonaniem łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami w postaci wykonania nowych izolacji przeciwodnych, płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, montażem armatury, wyposażenia, pochwytów. Prysznic zagłębiony i dostępny z poziomu posadzki wydzielony ścianka HPL.

- wymiana okuć okiennych na okucia gwarantujące możliwość blokowania od wewnątrz - wymiana klamek na klamki z kluczykiem lub montaż blokad.

Szczegółowy zakres robót będzie wynikał z wykonanej dokumentacji projektowej, przykładowy zakres ilościowy i jakościowy z koncepcją przebudowy przedstawiono w załącznikach do PFU.

5.0 TECHNOLOGIA I WYTYCZNE

5.1. Wytyczne branżowe dotyczące wymaganej temperatury i wentylacji pomieszczeń:

- wymagania w zakresie temperatury:	min. 20 oC

- wymagania w zakresie wentylacji:		min. 20 m3/godz./osobę

- wymagania w zakresie oświetlenia:	min. 300 lx ogólne

min. 1000 lx na miejscem pracy

(stoły robocze, nad łóżkami)

5.2. Roboty remontowo-budowlane:

Wymagania w zakresie wykończenia pomieszczeń.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Kwidzynie, dlatego też wszelkie użyte materiały muszą zostać uzgodnione na etapie projektowania ze służbami konserwatorskimi.

Proponuje się stosowanie materiałów budowlanych wymaganych do wykończenia pomieszczeń mieszkalnych od podwyższonych właściwościach użytkowych.

Ściany działowe:

Nowy podział powstałych pomieszczeń po wyburzeniu istniejących ścian działowych wykonać za pomocą lekkiej konstrukcji ścian działowych, czyli w systemie suchej zabudowy na stelażu stalowym, z wypełnieniem wełną mineralną, ściany o klasie odporności ogniowej EI30.

Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i istniejących:

Tynk cementowo-wapienny kat III + gładź gipsowa, następnie malowane farbą emulsyjną odporną na ścieranie i zmywanie, ścianę zagruntować gruntem wg wytycznych producenta farb.

Posadzki:

Pod wykładziny PCV i gres, należy wykonać wylewki  samopoziomujące gr. 2 – 5mm na podkładach z płyt OSB w układzie podwójnym, na mijankę, wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych, w korytarzach  –  gres;  w  pomieszczeniach  sanitarnych  –  płytki  ceramiczne antypoślizgowe, w pokojach panele podłogowe na podkładach z płyt OSB - jak wyżej.

posadzki z płytkami ceramicznymi - Przeznaczenie:  pomieszczenia  mokre i korytarze. Płytki gresowe o wymiarach  ok. min.60x60 cm, Grubość: 10 mm, antypoślizgowe, mrozoodporne. Cokół wys. 10 cm: płytki gresowe - rodzaj, wymiary i fuga, dostosowane do rodzaju płytek gresowych zastosowanych w danym miejscu na posadzce.

Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych:

W  pomieszczeniach  mokrych  takich  jak  prysznice,  łazienki,  umywalnie  w których będą okładziny ceramiczne należy zastosować odpowiednią izolację. Elastyczną powłokę uszczelniającą (tzw. folię w płynie) – min. grubość 0,5 mm, należy zastosować również pod płytki ścienne we wszystkich pomieszczeniach.

posadzki z wykładziną PCV lub panele podłogowe - Przeznaczenie pokoje. Wykładzina PVC obiektowa, heterogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez  całą  grubość,  bezkierunkowa,  w  rulonie,  zabezpieczona  fabrycznie warstwą poliuretanu typu, nie gorszą niż PUR, nie wymagająca lakierowania. Cokół  na  ścianie  zastosować  w  formie  wywinięcia  wykładziny  na  ścianę  do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o profilu 25mmx25mm. Cokoły  należy zlicować z powierzchnią wykończoną ścian.

Panele podłogowe w klasie ścieralności AC4 - średnia odporność, w klasie użytkowej 31.

Wykończenia:

Malowanie ścian w  pomieszczeniach suchych:

Dyspersyjną farbą (emulsyjną), matową, zgodnie z PN 13300 o odporności na szorowanie, klasa  1,  o  stopniu  krycia  klasa  2  do  wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników.

Malowanie ścian w pomieszczeniach mokrych:

Dyspersyjną farbą (emulsyjną), matową, zgodnie z PN 13300,o odporności na  szorowanie  na  mokro  klasy  1,  o  stopniu  krycia  klasy  2,  do  wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników, odporną na szorowanie.

Okładziny ścian z płytek ceramicznych

Przeznaczenie: Łazienki, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia mokre.

Płytki z powłoką łatwo czyszczącą, układane w zależności od pomieszczenia na pełną  wysokość lub  do wysokości  2m od posadzki.

W  łazienkach,  kuchni  jak  i  w  miejscach występowania  umywalek  wolno  wiszących należy  ścianę  wykończyć  płytkami ceramicznymi do wysokości ok. 150cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych:

W  pomieszczeniach  mokrych  takich  jak  prysznice,  łazienki,  umywalnie  w których będą okładziny ceramiczne należy zastosować odpowiednią izolację. Elastyczną powłokę uszczelniającą (tzw. folię w płynie) – min. grubość 0,5 mm, należy zastosować również pod płytki ścienne we wszystkich pomieszczeniach.

Sufity:

Malowanie sufitów w  pomieszczeniach suchych:

Dyspersyjną farbą (emulsyjną), matową,  o  stopniu  krycia  klasa  2  do  wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników.

Malowanie sufitów w pomieszczeniach mokrych:

Dyspersyjną farbą (emulsyjną), matową,  o  stopniu  krycia  klasy  2,  do  wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników.

Sufity podwieszane:

Wykonanie  sufitów  podwieszanych w technologi GK

Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna wymieniona w całości (w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Kwidzynie). Wymagane drzwi w okleinie HPL o grubości przynajmniej 0,7 mm (np. PORTA, wzórj  "ENDURO" lub równoważne - do ustalenia z zamawiającym )

W pomieszceniach sanitarnych drzwi wewnętrzne przeszklone z szybą matową analogiczną do powyższych z kratkami nawiewowymi w dolnej części. Drzwi do łazienki wyposażone w samozamykacz.

Stolarkę drzwiową należy dostarczyć z klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków z kompletem 3 kluczy na jede drzwi.

Drzwi wejściwowe do mieszkania:

Dzwi wejściowe wykonane jako antywłamaniowe.

5.3. Roboty remontowo - instalacyjne:

5.3.1. Instalacja: elektryczna, oświetleniowa, informatyczna, teletechniczna itp. wraz z osprzętem oraz instalacja sanitarna:

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych:

Oświetlenie:

Oświetlenie podstawowe - pomieszczenia. Parametry oświetlenia miejscowego (stanowiskowego) należy projektować uwzględniając wymogi związane z charakterem wykonywanej czynności, kierunkowością, barwą światła oraz koniecznością wyeliminowania olśnienia bezpośredniego i odbiciowego, oraz muszą spełniać wymagania stawiane przez normy i standardy.

Instalacje zasilające - poziome należy prowadzić przede wszystkim po głównych trasach kablowych oraz po konstrukcjach w przestrzeni między sufitowej, natomiast zejścia w dół należy prowadzić w systemie podtynkowym. Dla zasilania należy uwzględnić gniazda z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i różnicowoprądowym.

W mieszkaniu oraz na na drogach komunikacyjnych do wyjścia z budynku oraz w innych, uzasanionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie bezpieczeństwa (mieszkanie) oraz ewakuacyjne i kierunkowe.

W instalacjach oświetlenia bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 1h wyposażonym w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilającymi ładowania baterii akumulatorowej modułu. Stosować przewody miedziane. Dodatkowo nalezy stosować oprawy z modułem zasilania awaryjnego 1h  wyposażonym w autotest i system ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń. Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę stanu technicznego tej instalacji i wymienienności elementów.

Włączniki światła umieszczone na wysokościach właściwych do używania dla osób na wózkach inwalidzkich. Włączniki światła w korytarzu umieszczone tak, aby móc włączać i wyłączać w dwóch miejscach.

Gniazda elektryczne:

W pokojach należy umieścić gniazda zasilające 230 V. Łącznie min. 5 gniazd do zasilania. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań zamawiającego.

Ponadto instalacja elektryczna, w tym wydzielone obwody powinny gwarantować jednoczene użytkowanie wielu urządzeń. Powyższy wymóg dotyczny urządzeń o dużym poborze mocy jak np.  kuchenka indukcyjna, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, piec gazowy, gofrownica itp.

Instalacja teletechniczna:

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie projektów i instalacji branży teletechnicznej / nisko prądowej, w skład której wchodzą m. in. poniższe instalacje - systemy:

- Instalacja internetowa,

- Instalacja telefoniczna,

- Instalacja TV - SAT

Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie opisanych instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Polskimi Normami. W zakres prac projektowych wchodzi również uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień itp. potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowych (jeśli wymagane).

W pomieszczeniu opiekuna (pomieszczenie 05 rzut planu mieszkania) należy przewidzieć utworzenie  stanowiska tych wszystkich instalacji – internetowej, telefonicznej, TV-SAT .

Instalacja sieci komputerowej:

Powinna zostać wykonana jako nieekranowana sieć okablowania strukturalnego klasy E (komponenty kat. 6), poprowadzona kablem kategorii 6 o paśmie przenoszenia 350MHz.

Instalacja ta pełnić będzie funkcję okablowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostępu do internetu przewodowego i bezprzewodowego

- sieci komputerowej,

Opis struktury systemu okablowania:

Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 LSOH 350 MHz (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty).

Kabel musi spełniać wymagania poniższych norm:

PN-EN 50173-1:2013; EN 50173-1:2011; ISO/IEC 11801 Edition 2.2; ANSI/TIA-568-C.0; ANSI/TIA-568-C.1; ANSI/TIA-568-C.2; IEC 60754-2.

Do każdego portu RJ45 punktu logicznego należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy, który należy rozprowadzić trasami. Każdy kabel skrętkowy, 4-parowy należy zakończyć na pojedynczym module RJ45 (gnieździe RJ45). Nie dopuszcza się rozdziału jednego kabla 4-parowego na większą ilość portów (nie dopuszcza się wkładek i przejściówek rozdzielających). Kabel ten ma zapewniać pozytywne parametry transmisyjne w całym paśmie minimum 350MHz.

Kabel musi posiadać zewnętrzną powłokę LSOH nie wydzielającą szkodliwych toksyn podczas spalania.

W pomieszczeniu opiekuna (pomieszczenie 05 rzut planu mieszkania) należy przewidzieć utworzenie  stanowiska tych wszystkich instalacji – internetowej, telefonicznej, TV-SAT .

Instalacje dodatkowe:

Przewidzieć system wykrywania czadu i gazu w pomieszczeniach wyposażonych w piece gazowe (prawdopodobne umieszczenia pieca dwufunkcyjnego w łazience ).

5.3.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna z armaturą:

Przewidzieć wyposażenie łazienki w przybory sanitarne umożliwiające korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne i na wózkach inwalidzkich.

Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowników pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu gazu, głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.) oraz zabezpieczone przed przypadkowym użyciem (załączeniem / wyłączeniem) przez osoby nieupoważnione.

Przybory sanitarne i wyposażenie:

Miska ustepowa wisząca, z montażem ram stalowych (stelaż umożliwiający dodatkowo montaż pochwytów) i zbiorników w systemie SCHWAB lub równoważnym i lub ramy stalowe i zbiorniki GEBERIT UNIFIX lub równoważne .

Umywalka – montaż na ramach stalowych (stelaż umożliwiający dodatkowo montaż pochwytów) (np. w systemie GEBERIT), umywalkę przewidzieć jako model bez otworu i z otworem (np. seria "NOVA" KOŁO, CERSANIT, IDEAL, STANDARD).

Baterie – ścienne lub stojące jednootworowe dla osób niepełnosprawnych, termostatyczne z funkcją czasowego wyłączenia zaworem sprężynowym (np. PRESTO).

Uchwyty i pochwyty - należy zastosować atestowane pochwyty i poręcze z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Uchwyty należy zastosować przy umywalkach, muszlach ustępowych i prysznicu.  Uchwyty ruchome (składane, podnoszone).

Brodzik prysznicowy najazdowy, wpuszczony w podłogę - tzw. bezprogowy.

Zasilenie w wodę zimną i ciepłą (wraz z cyrkulacją) z projektowanej instalacji c.w.u. W celu przygotowania ciepłej wody projektuje się źródło w postaci projektowanego pieca gazowego dwufunkcyjnego. Rozprowadzenie instalacji jako instalacja nowa, średnice odgałęzień: zimna woda, ciepła woda, cyrkulacja zbieżne z istniejącą instalacją wodociągową. Przewody wodociągowe prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w bruzdach ściennych, podłogowych.

Przewody należy wykonać z rur stalowych ze stali nierdzewnej w połączeniach zaprasowywanych lub z rur z tworzywa sztucznego przystosowanych dla wody pitnej. Przewody należy izolować termicznie np. otulinami z pianki PE. Grubość izolacji termicznej zgodna z „warunkami technicznymi jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie”. Na odejściach od pionów należy zamontować zawory odcinające. Należy zastosować systemowe zamocowania rurociągowe uwzględniając naturalną kompensację wydłużeń.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - w celu odprowadzenia ścieków z projektowanych przyborów sanitarnych należy wykonać piony DN 50-100 do istniejących pionów. Przewód prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku odpływu. Alternatywnie należy wykonać niezależny pion kanalizacyjny do poziomu piwnic. Przewody kanalizacji sanitarnej celem zapewnienia szczelności i trwałości wykonać z rur PE łączonych przez zgrzewanie. Alternatywnie można zastosować system z rur PVC lub PP łączonych na kielichy. Należy zastosować systemowe uchwyty i zawieszenia mocując je do elementów konstrukcyjnych budynku. Przewody izolować pianką PE w celu zapobieżenia wykropleniu pary wodnej oraz tłumieniu hałasów. Obudowane piony wygłuszyć wełną mineralną.

Biały montaż - należy zastosować systemy podtynkowe o wysokości zabudowy ok. 1,10 - 1,30 m, umywalki z bateriami mieszaczowymi jednouchwytowe, misy ustępowe z deskami antybakteryjnymi, zawiasy metalowe, 2 zakresy spłukiwania 3/6 litra. Dodatkowo szczotki WC, podajniki papieru, dozowniki mydła w płynie i płynu dezynfekującego, suszarki do rąk oraz kosze.

5.3.3. Wentylacja:

Przewidzieć należy w całym lokalu układ wentylacji ogólnej. Wydzielić układ wentylacyjne zależnie od jednoczęści użytkowania i charakteru pomieszczeń wentylowanych.

Wentylacja z organizacją dystrybucji powietrza zależnie od charakteru pomieszczenia - głównie nawiew i wyciąg górą za pomocą anemostatów. Należy sprawdzić i wykorzystać istniejącą w budynku instalację wentylacyjną grawitacyjną.

5.4. Dojścia i pochylnia:

Dojścia i pochylnię należy wykonać o następujących warstwach i parametrach:

- Warstwy odsączające z piasku w korycie na całej szerokości chodnika - podjazdu, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

- Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm C8/10

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem C12/15

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  nawierzchni chodników z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm,  kostka nowa typ HOLAND 10 x 20   kolor szary  / czerwony - 70/30  %

- wykonane odwodnienia liniowego oraz murów oporowych skarpy,

- pochylnia powinna spełniać wymagania pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, w szczególności § 70  i § 71 WT z zapewnieniem obustronnych poręczy i oświetlenia zewnętrznego.

6.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne:

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz z wiedzą techniczną i obowiązującym prawodawstwem. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robot budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, dopuszcza prowadzenie robót na których nie jest wymagane pozwolenie przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane.

Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystąpieniem do robot budowlanych Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym:

- harmonogram realizacji robot

- harmonogram płatności wynikający z Harmonogramu Realizacji Robot

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Koszty budowy i organizacji obiektów tymczasowych ustawionych na czas budowy obciążają Wykonawcę.

6.2 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Pozostałe niezbędne dla tego zadania dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie w ramach realizowanego zamówienia.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy:

Ze względu na ciągłość funkcjonowania budynku mieszkalnego w trakcie trwania robót, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy- jedynie wydzielona część terenu pod inwestycję. Wykonawca we własnym zakresie, zgodnie z załączonym planem BIOZ zorganizuje zaplecze budowy uzyskując odpowiednie uzgodnienia i wnosząc stosowne opłaty.

Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz, muszą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami.

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i w Zakładzie Energetycznym potrzebnego zapasu mocy oraz pod warunkiem opomiarowania przyłączy dla potrzeb budowy umożliwiającego rozliczenie pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostaną ujęte w kwocie umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

Przed przystąpieniem do robot należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi, który doprowadzi do ustalenia właściwych rozwiązań w porozumieniu z jednostką projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym mieszkańców budynku i lokali mieszkalnych

- ochrony środowiska

- warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p-poż.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy

- ochrony mienia związanego z budową

- ubezpieczenia placu budowy.

Podczas realizacji robot należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane.

6.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Nie jest dopuszczalne, aby pracownicy wykonywali pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w gotowości wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robot lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Wykonawcy.

6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

6.6 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację składowisk materiałów budowlanych

- utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego

6.7 Ochrona przeciwpożarowa:

- wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

- wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w

- pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

- materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robot albo przez pracowników Wykonawcy.

6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów oraz zamurowania otworów zbędnych.

Materiał rozbiórkowy z budynku usuwać należy do pojemników na odpady ustawionych przy nich przez rękawy zsypowe, w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywieziony i utylizowane zgodnie z przepisami.

6.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie budynku przez mieszkańców w czasie robót budowlanych, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

6.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi się inaczej. W przypadku gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

6.11 Materiały:

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i właściwość do robot oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami, w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego.

6.12 Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych.

6.13 Sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane przepisami). Każdy sprzęt, maszyna, urządzenie i narzędzie nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i nie dopuszczony do robot.

6.14 Transport:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robót.

6.15 Ograniczenie obciążeń od pojazdów:

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych szpitala, przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego.

Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

6.16 Wykonanie robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robot budowlanych, ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, Projektem Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego i jego przedstawicieli.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej oraz w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6.17 Kontrola:

Zamawiający będzie prowadził na bieżąco kontrolę wykonywanych robot budowlanych, w szczególności w zakresie zgodności z:

- rozwiązaniami projektowymi zawartymi w projekcie budowlanym, na podstawie którego wydano pozwolenia na budowę

- projektami wykonawczymi

- stosowania wyrobów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiału.

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

- projektem organizacji placu budowy, Projektem BIOZ

6.18 Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat “znak bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący na zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach

- deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.

W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo, każda partia lub sztuka dostarczona na budowę winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty, wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.19 Dokumenty budowy:

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy robot (Kierowniku Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Projektanta pełniącego nadzór autorski.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot

- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu

- częściowych i ostatecznych odbiorów robot

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektorów Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

- projekt budowlany z decyzją o pozwoleniu na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilni-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoły odbioru robot

- protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja dotycząca budowy

- instrukcje Inspektora Nadzoru

- opinie ekspertów i konsultantów

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów:

- rysunki robocze;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

- instrukcję ochrony przeciwpożarowej

6.20 Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Budowy) na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu.

6.21 Odbiór robót:

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie realizacją zadania.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy wykonanych robot

- odbiór ostateczny zrealizowanego przedmiotu zamówienia po przedstawieniu prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zakończenie robót

- odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robot dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie

Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy:

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości wykonanych części robot. Dokonuje go Inspektor Nadzoru okresowo, według zasad takich samych jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiór końcowy wykonanych robót:

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru i Głównego Projektanta .

Odbiór ostateczny robot nastąpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęciu dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbierający roboty oceni je pod względem:

- jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej,

- zgodności wykonania robot z projektem budowlanym i wykonawczym.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego robot jest „Protokół odbioru ostatecznego robot”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą

- inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów

- instrukcje obsługi

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

- oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- uwagi dotyczące warunków realizacji robot

- datę rozpoczęcia i zakończenia robot.

W przypadku, gdy w/g Komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot.

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.

Odbiór ostateczny zrealizowanego zamówienia:

Odbiór ostateczny następuje wówczas, gdy Wykonawca zrealizuje w całości przedmiot zamówienia, usunie wszystkie usterki, uzyska prawomocną i bezwarunkową decyzję pozwolenia na użytkowanie bądź dokona skutecznego zakończenia budowy, wystawi Zamawiającemu kartę gwarancyjną na udzieloną gwarancję z tytułu wykonanego przedmiotu zamówienia, przy czym w/w warunki muszą być spełnione łącznie. Po zaistnieniu w/w przesłanek, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przystąpi do ostatecznego odbioru zgłoszonego przedmiotu zamówienia.

Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej.

6.22 Szkolenia:

W ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń i przyrządów. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę w ramach zamówienia, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia.

6.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń:

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robot, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Każda instrukcja powinna zawierać ́ m.in. następujące informacje:

- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

- instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi

- procedura rozruchu i testowania

- zasady eksploatacji, wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwania usterek

- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy

- schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym okładów sterujących oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

6.24 Podstawa płatności:

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy robot za prace projektowe, pełnienie nadzoru autorskiego i za wykonanie robot budowlano – montażowo – instalacyjnych oraz dostarczony i zamontowany sprzęt. Wynagrodzenie płatne będzie okresowo, według zasad wzajemnie ustalonych i przyjętych, a zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robot budowlano – montażowych w czasie realizacji zamówienia, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym podpisanym stronami.

Zamawiający nie będzie opłacał robot tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach zawartej umowy.

6.25 Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej:

Najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych robot, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia ewentualnymi zmianami nieistotnymi,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami,

- oryginał Dziennika (-ów) Budowy

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez Wykonawcę,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robot branżowych objętych zamówieniem,

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy

- dokumenty DTR (dokumentacja techniczno – ruchowa) dla wszystkich zamontowanych urządzeń,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych należy dostarczyć protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów elektrycznych

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w ilości 2 szt.

7.0 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Remont pomieszczeń w ramach użytkowania, powyższe prace nie wyczerpują znamion zmiany sposobu użytkowania a stanowią jedynie dostosowanie pomieszczeń do funkcji zgodnie z potrzebami użytkownika.

7.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych dla przedmiotowej inwestycji w zakresie jej realizacji.

7.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca zobowiązany jest w przypadku takiej konieczności własnym staraniem i na własny koszt do uzyskania aktualnej mapy zasadniczej dla celów projektowych.

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Nie dotyczy

Wymagania w zakresie ochrony zabytków

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wobec powyższego prowadzenie robot budowlanych przy w/w obiektach wymaga uzyskania pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Kwidzynie. Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia opracowanego projektu.

7.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających remontowi w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek:

Projektant przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest do porównania Dokumentacji archiwalnej (inwentaryzacji budowlanej) ze stanem istniejącym oraz zobowiązany jest do wykonania właściwej inwentaryzacji dla własnych potrzeb projektowych.

7.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych:

Projektant zobowiązany jest do opracowania bilansu wody, ścieków socjalnych i energii elektrycznej i cieplnej dla przedmiotowego remontu i przebudowy i dokonania analizy czy istniejące przyłączenia są wystarczające do zamierzonych robot. Jeżeli z analizy zajdzie konieczność zwiększenia poboru mediów, wówczas Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem wystąpi o nowe warunki przyłączeniowe.

Program Funkcjonalno - Użytkowy

kwiecień 2022

sporządził:

mgr inż architekt					mgr inż. budownictwa

Krzysztof Zakrzewski					    Jarosław Mysior